EK-1

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN

TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve 5 (beş) yaşını doldurmuş olan araçlar her iki yılda bir teknik ve tıbbi araç-gereç muayeneleri yapılarak, uygun olanların izinleri 15 (on beş) yaşına kadar uzatılabilir.

b) Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipinde olacaktır.

c) Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde olmalıdır. Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel donanımlı ambulanslarda araç üreticisinin orijinal dış ölçüleri muhafaza edilecektir.

|  | HASTA NAKİL AMBULANSI | ACİL YARDIM AMBULANSI | YOĞUN BAKIM AMBULANSI |
| --- | --- | --- | --- |
| GENİŞLİK | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| UZUNLUK | 2000 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| YÜKSEKLİK | 1270 mm | 1600 mm | 1800 mm |

ç) Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olmalıdır.

d) Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dahili haberleşme sistemi bulunmalıdır.

e) Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı, arka kapı(lar) asgari 90 derece açılabilmelidir. Arka girişe ilave olarak hasta bölmesinde alternatif bir çıkış kapısı olmalıdır.

f) Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere olmalıdır.

g) Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır.

ğ) Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır.

h) Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır.

ı) Egzoz çıkışı; egzoz gazı içeriye girmeyecek şekilde kapılardan uzak bir konumda olmalıdır.

i) Araçlar sarsıntısız bir şekilde hasta naklini sağlayacak özel bir süspansiyon sistemine sahip olmalıdır.

j) Ambulansların tasarımı ile donanımda kullanılacak tüm elektrik aksamı, cihaz ve malzemelerin montaj ve özellikleri TS-EN 1789 standardına uygun olmalıdır.

k) Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır.

l) Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır.

“Ek–2

AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

| SIRA No. | TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI | AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI |
| --- | --- | --- |
|  |  | HASTA NAKİL | ACİL YARDIM | YOĞUN BAKIM |
| 1 | Ana sedye | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kombinasyon sedye | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vakum sedye | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Faraş sedye | - | 1 | 1 |
| 5 | Sırt tahtası (Baş sabitleyici ile birlikte) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Traksiyon atel seti | - | 1 | 1 |
| 7 | Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Boyunluk seti | 1 | 1 | 1 |
| 9 | KED kurtarma yeleği | - | 1 | 1 |
| 10 | Sabit oksijen tüpü ve prizi | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Portatif oksijen tüpü* | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfli) | - | 1 | 1 |
| 13 | Mekanik ventilatör cihazı | 1 | - | - |
| 14 | Sabit vakum aspiratörü | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Portatif aspiratör* | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Oksimetre* | - | 1 | 1 |
| 19 | Termometre | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop) | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Serum askısı | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Enjektör pompası | - | 1 | 1 |
| 23 | Defibrilatör (Monitörlü) | - | 1 | 1 |
| 24 | Otomatik eksternal defibrilatör | 1 | - | - |
| 25 | Kalp monitörü * | - | 1 | 1 |
| 26 | Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz) | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Isı izolasyonlu kap | - | 1 | 1 |
| 28 | Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set) | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda) | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Muhtelif ölçüde enjektör | 10 | 10 | 15 |
| 32 | Toraks drenaj kiti | - | - | 1 |
| 33 | Basınçlı infüzyon cihazı | - | - | 1 |
| 34 | Perikardiyal delme kiti | - | - | 1 |
| 35 | Merkezi (santral) ven sondası (kateteri) | - | - | 1 |
| 36 | Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör* | - | - | 1 |
| 37 | Acil doğum seti | - | 1 | 1 |
| 38 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Kapnometri* |  | 1** | 1 |
| 40 | Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler) | - | 1 | 1 |
| 41 | Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Serum seti ve kelebek set ile intraketler | 5 | 5 | 10 |
| 43 | Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı) | 2 | 3 | 3 |
| 44 | Cenaze torbası | 2 | 2 | 2 |

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

(**) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir.

EK–4

AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE SERUMLAR

| SIRA NO | SERUM VE İLAÇLAR | AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI |
| --- | --- | --- |
|  |  | HASTA NAKİL | ACİL YARDIM | YOĞUN BAKIM |
| 1 | ADRENALİN AMP. 1 mg. | 5 | 10 | 10 |
| 2 | AMİNOCARDOL AMP. | 1 | 4 | 4 |
| 3 | LİDOKAİN %2 AMP. | 1 | 5 | 5 |
| 4 | ATROPİN AMP. 0.5 mg. | 5 | 10 | 10 |
| 5 | ANTİHİSTAMİNİK AMP | 2 | 4 | 4 |
| 6 | BETA BLOKER AMP |  | 2 | 2 |
| 7 | SPAZMOLİTİK AMP | 1 | 4 | 4 |
| 8 | CALCIUM AMP. | 1 | 3 | 3 |
| 9 | CITANEST FLK. (PRİLOCİNE) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | KORTİKOSTEROİD AMP. | 5 | 10 | 10 |
| 11 | DİAZEPAM AMP. * | 2 | 5 | 5 |
| 12 | DİLTİAZEM 25 mg. AMP. |  | 2 | 2 |
| 13 | DOPAMİN 40 AMP. |  | 2 | 2 |
| 14 | DORMİCUM 5 mg. AMP. |  | 1 | 1 |
| 15 | ANTİEMETİK AMP.* | 1 | 2 | 2 |
| 16 | ANTİEPİLEPTİK AMP.* |  | 2 | 2 |
| 17 | ETİL CHLORIDE SPREY |  | 1 | 1 |
| 18 | İSOPTİN AMP. |  | 2 | 2 |
| 19 | JETOCAİNE AMP | 1 | 2 | 2 |
| 20 | LASİX AMP. (FUROSEMİDE) |  | 5 | 5 |
| 21 | AMİADARONE AMP |  | 2 | 2 |
| 22 | ANALJEZİK AMP* | 5 | 10 | 10 |
| 23 | NaHCO3 AMP. | 5 | 10 | 10 |
| 24 | NALOKSAN AMP. |  | 1 | 1 |
| 25 | NİTRODERM TTS 5 mg. VE 10mg |  | 2 şer | 2 şer |
| 26 | H2 BLOKER AMP | 2 | 4 | 4 |
| 27 | SERUM FİZYOLOJİK AMP. | 5 | 10 | 10 |
| 28 | İNHALER VEYA NEBUL (SALBUTAMOL) | 1 İNHALER 3 NEBUL | 1 İNHALER 6 NEBUL | 1 İNHALER 6 NEBUL |
| 29 | ANESTEZİK POMAD | 1 | 2 | 2 |
| 30 | ANTİMİKROBİAL POMAD | 1 | 2 | 2 |
| 31 | SİLVERDİN POMAD | 1 | 2 | 2 |
| 32 | ASETİLSALİSİLİK ASİT TB | 5 | 10 | 10 |
| 33 | AKTİF KÖMÜR TÜP | 1 | 2 | 2 |
| 34 | İSORDİL 5 mg. TB | 1 | 1 | 1 |
| 35 | KAPTORİL TB. 25 mg. | 1 | 1 | 1 |
| 36 | %20 DEXTROSE 500 cc. | 1 | 3 | 3 |
| 37 | İSOLYTE 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
| 38 | İSOLYTE P 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
| 39 | İSOLYTE S 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
| 40 | İZOTONİK 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
| 41 | MANNİTOL 500 cc. | 2 | 2 | 2 |
| 42 | RİNGER LAKTAT 500cc | 2 | 5 | 5 |
| 43 | MAGNEZYUM SÜLFAT | 2 | 5 | 5 |
| 44 | FLUMAZENİL | 1 | 2 | 2 |
| 45 | PARACETAMOL TABLET | 10 | 10 | 10 |

(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suiistimal edilmesi riskine karşı ambulansta görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.